## Slide 1: MANAJEMEN KUALITAS AIR

## Slide 2
Sumberdaya Alam Air
Air: perpaduan 2 atom H dan 1 atom O  H2O
Terdapat dalam 3 bentuk: cair, padat, gas
Didinginkan sampai 0º C  padat (es)
Dipanaskan sampai 100º C  gas (uap)
Dalam keadaan normal  bersifat netral dan dapat melarutkan berbagai jenis zat
Unsur utama dalam tumbuhan (sampai 90%), tubuh hewan (60-70%), dan tubuh
manusia (65%)

## Slide 3
Manusia:
Kehilangan air sebanyak 12% dari
tubuhnya  meninggal, wafat
Tanpa makanan dapat hidup 81 hari
Tanpa air hanya dapat bertahan hidup
selama 10 hari
Manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan (rumah tangga, pertanian, perikanan, industri, sumber energi, sarana transportasi, tempat rekreasi)
Suku primitif: 5-8 lt/hari/jiwa
Negara berkembang: 50-60 lt/hari/jiwa
Negara maju: 125-150 lt/hari/jiwa

## Slide 4
Di Indonesia:
Penduduk perdesaan: 40-50 lt/hari/jiwa
Penduduk perkotaan: 80-100 lt/hari/jiwa
Penggolongan dan peruntukan air
Peranan air penting, jumlah air tawar terbatas, pencemaran perairan meningkat
Diperlukan upaya menjaga kualitas air

## Slide 5
Untuk mengendalikan pencemaran perairan, kualitas (mutu) air ditetapkan menjadi 4 kelas:
Kelas I: air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
Kelas II: air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

## Slide 6
Kelas III: air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
Kelas IV: air yang peruntukannya dapat digunakan untuk untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

## Slide 7
Masing-masing kelas air mempunyai parameter mutu air untuk kelas I, II, III, dan IV
Suatu badan air (sungai, waduk, danau, rawa, air tanah) dapat diketahui mutu airnya melalui analisis contoh air di laboratorium
dibandingkan dengan kriteria mutu air dari setiap kelas air

## Slide 8
Setiap sungai sebaiknya sudah jelas
peruntukan dan kelasnya
Jika terjadi perubahan kualitas air
dapat segera diketahui melalui pemantauan
Parameter kualitas (mutu) air:
1. Reaksi air (pH)
Reaksi air (pH) atau keasaman suatu perairan mencirikan keseimbangan antara asam dan basa dalam air

## Slide 9
Air bersifat netral jika pH = 7, asam jika pH < 7, basa/alkalis
jika pH lebih > 7
Apabila nilai pH air < 5,0 atau > 9,0 maka perairan sudah tercemar berat
kehidupan biota air akan terganggu
tidak layak digunakan untuk keperluan rumah tangga

## Slide 10
Padatan (solid)
Menurut ukuran dan keberadaannya di dalam suatu perairan, padatan terdiri atas:
padatan terendap (sedimentasi)
padatan tersuspensi
padatan terlarut
Bahan sedimen biasanya berupa pasir dan lumpur dapat mengendap dengan sendirinya (sedimentasi), terutama jika airnya tenang

## Slide 11
TSS (Total Suspended Solid):
jumlah padatan tersuspensi (mg) dalam satu liter air
Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-partikel yang bobot dan ukurannya lebih kecil dari sedimen, tidak larut dalam air, dan tidak dapat langsung mengendap
Padatan tersuspensi merupakan penyebab terjadinya kekeruhan air,
seperti tanah liat halus, berbagai
jenis bahan organik, dan sel-sel mikroorganisme
Makin tinggi nilai TSS, makin tinggi tingkat pencemaran suatu perairan

## Slide 12
TDS (Total Dissolved Solid):
jumlah padatan terlarut (mg) dalam
satu liter air
Padatan terlarut terdiri dari senyawa-senyawa anorganik dan organik yang terlarut dalam air dan mempunyai ukuran lebih kecil dari padatan tersupensi
Limbah cair agroindustri umumnya mengandung padatan terlarut yang tinggi, misalnya limbah cair gula mengandung gula yang terlarut dalam air
Makin tinggi nilai TDS, makin berat tingkat pencemaran perairan

## Slide 13
3. BOD (Biochemical Oxygen Demand):
banyaknya oksigen (mg) yang diperlukan oleh bakteri untuk menguraikan atau mengoksidasi bahan organik dalam satu liter limbah selama pengeraman (5 x 24 jam pada suhu 20º C)
BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroba untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan pencemar yang terdapat di dalam suatu perairan

## Slide 14
4. COD (Chemical Oxygen Demand):
banyaknya oksigen (mg) yang dibutuhkan oksidator untuk mengoksidasi bahan/zat organik dan anorganik dalam
satu liter air limbah
Nilai COD biasanya lebih tinggi dari nilai BOD karena bahan yang stabil (tidak terurai) dalam uji BOD dapat teroksidasi dalam uji COD
Makin besar nilai BOD dan atau COD, makin tinggi tingkat pencemaran suatu perairan

## Slide 15
5. Oksigen terlarut (DO, Dissolved Oxygen)
banyaknya oksigen terlarut (mg) dalam
satu liter air
Kehidupan makhluk hidup di dalam air (tumbuhan dan biota air) tergantung dari kemampuan air untuk mempertahankan konsentrasi DO minimal yang diperlukannya
Oksigen terlarut dapat berasal dari proses fotosintesis tumbuhan air dan dari udara
yang masuk ke dalam air
Makin rendah nilai DO, makin tinggi tingkat pencemaran
Biota perairan menghendaki DO > 4 ppm

## Slide 16
6. Nitrogen (N)
Nitrogen merupakan unsur sangat penting di dalam air karena peranannya dalam reaksi-reaksi biologi perairan
Bentuk Nitrogen anorganik dalam air: ion ammonia (NH4+), nitrat (NO3-), dan nitrit (NO2-)
Nitrogen dalam air bersumber dari limbah pertanian, peternakan, pupuk, industri, dan limbah domestik

## Slide 17
Penyebab utama pertumbuhan ganggang (algae) yang pesat di suatu perairan (eutrofikasi) adalah nitrogen
Nitrat dihasilkan dari proses nitrifikasi, yaitu proses oksidasi ammonia (NH4+) menjadi nitrat (NO3-)
7. Fospor/Phosphat (P)
Unsur fosfor merupakan salah satu parameter kualitas air karena keberadaannya yang berlebihan akan menurunkan kualitas suatu perairan

## Slide 18
Selain unsur nitrogen, fosfor juga merupakan penyebab utama pertumbuhan ganggang dalam air
Pertumbuhan ganggang yang pesat membutuhkan oksigen yang lebih banyak sehingga keperluan oksigen untuk biota perairan menjadi berkurang
Biomas ganggang yang telah mati akan menyebabkan penurunan kualitas air
Fosfor dalam suatu perairan bersumber dari limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, hancuran bahan organik, dan mineral-mineral fosfat

## Slide 19
Bahan pencemar perairan
Pencemaran adalah masuknya bahan yang tidak diinginkan ke dalam air (oleh kegiatan manusia dan atau secara alami) yang mengakibatkan turunnya kualitas air tersebut sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya

## Slide 20
Menurut sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dibedakan sebagai:
Limbah domestik (limbah rumah tangga, pekantoran, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan)
Limbah industri, pertambangan, dan transportasi
Limbah laboratorium dan rumah sakit
Limbah pertanian dan peternakan
Limbah pariwisata

## Slide 21
Ditinjau dari segi ketahanannya di suatu lingkungan, pencemar dibagi menjadi:
Pencemar yang tidak permanen, stabil selama kurang dari satu bulan
Pencemar sedang, stabil selama 1-24 bulan
Pencemar cukup permanen, stabil selama 2-5 tahun
Pencemar permanen, stabil selama lebih 5 tahun

## Slide 22
Pencemaran Air oleh Erosi
Peristiwa erosi banyak terjadi di kawasan hutan yang telah rusak dan daerah pertanian lahan kering pada kemirigan lereng > 8 %
Partikel tanah dan bahan organik yang terangkut akan mengendap menjadi lumpur (sedimentasi), tersuspensi, dan atau terlarut di badan air penerima

## Slide 23
Akibat kekeruhan badan air
Oksigen berkurang dalam air
Sarang tempat ikan bertelur tertutup
Fotosintesis fitoplankton terganggu
Apabila dalam peristiwa erosi banyak terangkut unsur P dan atau N akan mengakibatkan suatu perairan menjadi subur, disebut eutrofikasi

## Slide 24
Eutrofikasi adalah proses pengayaan suatu perairan (waduk atau danau) oleh unsur hara P dan atau N  terjadi “ledakan” fitoplankton (terutama ganggang/algae) dan gulma air

## Slide 25
Dampak negatif eutrofikasi:
berkurangnya persediaan oksigen terlarut untuk biota air karena fitoplankton memerlukan oksigen yang lebih banyak
terhambatnya sinar matahari menembus perairan, yang diperlukan untuk proses biokimia oleh biota air
Pengayaan suatu perairan oleh unsur P dan atau N  Keseimbangan ekosistem perairan terganggu

## Slide 26
Di daerah pertanian dengan pengunaan pestisida (fungisida, insektisida, dan herbisida) yang intensif, aliran permukaan dan erosi juga akan mengangkut residu pestisida ke suatu perairan

## Slide 27
Pencemaran air oleh pestisida, terutama jenis yang sukar larut dalam air sangat berbahaya bagi biota perairan dan manusia melalui suatu proses, yang disebut dengan proses magnifikasi biologi (biological magnification)

## Slide 28
Konsentrasi bahan kimia di dalam jaringan suatu organisme atau biota akan meningkat dengan adanya perubahan tingkat trofik
Bahan kimia tersebut tidak mengalami metabolisme sehingga jumlah yang terakumulasi di dalam jaringan biota perairan makin bertambah dan lebih tinggi daripada konsentrasi di perairan sekitarnya

## Slide 29
Contoh peningkatan konsentrasi bahan kimia melalui rantai makan dengan proses biological magnification adalah pencemaran pestisida DDT (diklorodifiniltrikloroetana)

## Slide 30
Di alam, ternyata kadar DDT makin meningkat menurut rantai makanan, dengan jenjang sebagai berikut:
Kadar DDT di suatu perairan 0,015 ppm
Kadar DDT pada plankton yang hidup di perairan tersebut 5 ppm
Kadar DDT pada ikan-ikan kecil yang biasa makan plankton 10 ppm
Kadar DDT pada ikan-ikan besar yang biasa makan ikan-ikan kecil di perairan tersebut menjadi 100 ppm
Kadar DDT pada burung yang makan ikan di perairan tersebut meningkat menjadi 1.600 ppm dan dosisi ini sangat toksik atau beracun bagi manusia

## Slide 31
Pencemaran Air oleh Logam Berat
Pencemaran oleh logam berat terjadi di perairan, tanah, dan udara, tetapi yang paling berbahaya bagi kehidupan adalah yang terjadi di perairan
Logam berat: logam yang mempunyai densitas (kepadatan) lebih besar 5 g/cm3

## Slide 32
Di alam terdapat berbagai unsur yang termasuk logam berat dan juga merupakan komponen pencemar: Cd (Cadmium), Hg (Hidragirum, Mercury, Raksa), Cr (Chromium), Pb (Plumbum, Timbal, Timah hitam), Ni (Nikel), Cu (Cuprum), Zn (Zinkum, Seng), dan Fe (Ferum, Besi)

## Slide 33
Industri-industri yang berpotensi menghasilkan limbah logam berat: industri logam dan pelapisan logam, baterai, kaustik soda, penyamakan kulit, pengolahan (pemurnian) bauksit, bijih besi, tembaga, timah, dan mangan, serta kilang gas bumi

## Slide 34
Pencemaran air oleh logam berat Hg telah terjadi di Teluk Minamata, Jepang, pada tahun 1953 – 1960
Di pantai Teluk Minamata berdiri industri kimia yang limbahnya mengandung Hg dan dibuang ke perairan Teluk Minamata
Melalui proses biological magnification atau secara langsung, ikan-ikan laut dan kerang-kerangan mengakumulasi senyawa majemuk klorida metil-merkuri dalam konsentrasi tinggi (5-20 ppm)

## Slide 35
Penduduk di sekitar Teluk Minamata yang mengonsumsi ikan dan kerang-kerangan mengalami keanehan mental dan cacat syaraf secara pemanen, terutama anak-anak  disebut penyakit Minamata
Tahun 1980-an, beberapa orang penduduk yang tinggal di sekitar Teluk Jakarta mengalami penyakit yang mirip dengan penyakit Minamata, yaitu terganggunya fungsi syaraf yang diduga diakibatkan oleh Hg

## Slide 36
Pencemaran air oleh Pb juga mengakibatkan terakumulasinya kandungan Pb di tubuh ikan dan biota laut lainnya
Selain di perairan, pencemaran udara oleh Pb juga sudah terjadi di kota-kota besar
Tingginya Pb di udara bersumber dari asap kendaraan bermotor dan asap industri

## Slide 37
Di indonesia, pencemaran udara oleh Pb telah terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan Kandungan Pb makin meningkat di udara pada saat terjadi kemacetan lalu lintas
Dampak pencemaran Pb terhadap manusia, al: gangguan syaraf, tekanan darah tingi, cepat marah (emosional), dan cepat lelah

## Slide 38
Upaya Penganggulangan Pencemaran Air
Akibat kerusakan hutan dan kegiatan pertanian:
Meningkatkan usaha reboisasi dan penghijauan di lahan kritis
Mencegah perambahan hutan dan penebangan liar Menggunakan pupuk dan pestisida seperlunya
Menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air pada setiap pemanfaatan lahan

## Slide 39
Akibat limbah domestik, industri dan kegiatan lainnya:
Mengumpulkan limbah padat domestik sehingga tidak masuk ke perairan
Memanfaatkan limbah padat domestik untuk keperluan lain, seperti pengomposan untuk limbah bahan organik dan sistem daur ulang untuk limbah lainnya
Memisahkan limbah padat dari limbah cair
Membangun instalasi pengolahan limbah cair (IPLC) sehingga kualitas limbah cair yang dibuang ke perairan umum tidak melampaui baku mutu yang berlaku
Mengumpulkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan diolah secara khusus

## Slide 40: TUGAS MINGGU DEPAN
Siapkan kertas PH (1 pack kertas PH berisi 100 lbr)
Tiap Kelompok membawa 5 Botol (250 ml) Diisi Air :
  Air Keran
  Air sungai
  Air Rebusan
  Air Aqua
  Air Empang/Kolam